CHARAKTERISTIKA

ŘEZANÝ OBKLADOVÝ KÁMEN

Řezané kameny, jsou tvořeny z materiálu: rula, břidlice a travertin

POUŽITÍ

Všechny typy řezaných obkladů jsou vhodné jak do interiéru, tak exteriéru. Při vhodném návrhu zvýší díky svému plastickému povrchu a přírodnímu vzhledu estetickou hodnotu každé stěny i fasády.

Modulové obklady mohou být lepeny na všechny typy povrchů, které jsou běžně zatíženy obklady (beton, cihla).

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad – litý

beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová nebo

cementová omítka, tepelně izolační zdivo porotherm nebo ytong,

desky na fasády Fermacell.

Podklad se v případě nutnosti vyrovná cementovou

rychletvrdnoucí stěrkovou nebo cementovou rychletvrdnoucí stěrkovou maltou. Vyrovnaný podklad se napenetruje penetrací a nechá se zaschnout.

V případě předpokladu vyššího hydronamáhání celé skladby (např.

stěna z ytongu v exteriéru), doporučujeme na podklad nejprve

nanést stěrkovou hydroizolaci.

V případě lepení kamene na zateplovací systémy doporučujeme

tyto systémy navrhovat s ohledem na budoucí zatížení tak, aby

staticky vyhověla celá skladba.

LEPENÍ OBKLADU

V první řadě osadíme, upevníme a vyvážíme do vodorovné polohy

zakládací opěrnou dřevěnou lať nebo hranolek.

Po osazení latí rozmícháme dle stanoveného návodu v 4,75–5,25

l čisté vody 25 kg obsah suché směsi lepící malty na přírodní

kámen. Dle typu obkladu použijeme lepidlo Stonelep, Stonelep R, Stonelep bílé, Unilep S 59. Jedná se o suchou lepící maltovou směs typu C2 TE v souladu s normou ČSN EN 12004 a to bez obsahu hrudek, pomaluběžným míchadlem s míchacím vřetenem.

Silným tlakem naneseme na vyrovnanou a napenetrovanou

stěnu kontaktní vrstvu lepící malty a přebytečnou maltu stáhneme.

Následně nanášíme pomocí zubového ocelového hladítka

o velikosti zubů 6×6×6 mm nebo 10×10×10 mm lepící maltu

s tím, že započneme práci od vrchní hrany opěrné latě.

Každý kámen před nalepením důkladně na rubové straně

očistíme od prachu a volných částic, na rubovou plochu naneseme

zubovou stěrkou tenkou vrstvu lepící malty.

Po nanesení lepící malty započneme s osazením kamenů a to

tak, že jednotlivé kusy vtlačíme silou do předem naneseného

tmelu rubovou částí kamene, která je opatřena předem vrstvou

lepící malty. Lepící maltu nanášíme na kameny tak, aby byly

přilepeny celoplošně.

V jednom pracovním kroku osazujeme maximálně jeden metr

Výšky kamenů nad sebou, potom je nutná minimálně 12 hodinová technologická přestávka, která zaručí, že se osazené kameny dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí.

U řezaných obkladů je nutno případný vytlačený lepící tmel ve spárách dokonale odstranit pomocí čisté vody.

Opěrná lať, pod zakládací vrstvou tvarovek, se může odstranit nejdříve po 3 hodinách od osazení zakládací vrstvy.

Při osazování nepravidelných kamenů dbáme toho, aby obkládaná plocha

nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření

a vysušujícímu větru.

Spotřeba lepícího tmelu je cca na 9 m² o výšce zubu 6 mm přibližně 23,4 kg lepidla. A 5 m² o výšce zubu 10 mm přibližně 22kg lepidla.

SPÁROVÁNÍ OBKLADU

Řada řezaných obkladů se nespáruje. Nejčastěji se spárují obklady ze sérií Fleta, Lima, Patento, Travertino a Zento. Řezané obklady se většinou spárují přes celou dlaždici tak, aby se spárovací hmota zatlačila a vyplnila všechny póry. Při spárování se snažte z povrchu kamene umýt co nejvíce zbytků a povlaku spárovací hmoty. Doporučujeme spárování od firmy Mapei - Keracolor FF odstín 132 BEIGE 2000. Samozřejmě je možné zvolit libovolnou barevnost.

DILATAČNÍ SPÁRY

Řezané obklady je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami

(doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 4×4 m).

Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry.

Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové

dokumentaci.

IMPREGNACE OBKLADU

Všechny Řezané obklady doporučujeme ošetřit impregnačním nátěrem. Impregnace zlepší jejich vlastnosti (např. snížení nasákavosti), prodlouží životnost a zjednoduší čištění

(především od prachu a nečistot). Typ impregnace je třeba navrhnout v závislosti na druhu kamene a typu jeho použití. V případě potřeby Vám s návrhem rádi pomůžeme.

NÁŘADÍ PRO OSAZOVÁNÍ

Míchací vědro, pomaluběžné míchadlo, míchací vřeteno a odměrka

na vodu.

Zednická nebo obkladačská lžíce, vodováha, dřevěná hoblovaná lať

nebo hranolek, zednické skoby, zednická hrubá štětka, štěteček,

úzká ocelová spárovačka, ocelové zubové hladítko se zuby 6×6×6

nebo 10×10×10 mm, nádoba na vodu, metr nebo jiné měřítko,

tužka, řezačka na tvarovky, mycí houba.

STAVEBNÍ CHEMIE

Lepidlo – Stonelep, Stonelep R, Stonelep bílé, Unilep S 59 – (balení 25 kg) – dle typu obkladu.

Spárovací hmota  - Mapei Keracolor FF

Impregnace – Porosil RVV (1l, 5l), BWT Protect (500 ml), Wprotect (500ml), CSProtect (500 ml) – dle typu obkladu.

Řezané obklady – série BRANA

BRANA KORAL

BRANA MAVI

BRANA MEDU

BRANA NIGER

Typ kamene			Rula

Mrazuvzdornost 			Ano

Spárování 			NE

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Paleta				20 m2 / cca 850 kg

Váha 				cca 40 kg / m²

Výška obkladu	 		cca 20 cm

Typ balení 			Paleta

Druh lepidla			Stonelep

Druh impregnace 		CS Protect

Typ kamene			Rula

Mrazuvzdornost 			Ano

Spárování 			NE

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Paleta				20 m2 / cca 850 kg

Váha 				cca 40 kg / m²

Výška obkladu	 		cca 20 cm

Typ balení 			Paleta

Druh lepidla			Stonelep

Druh impregnace 		W Protect

Typ Kamene			Rula

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			NE

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Paleta				20 m2 / cca 850 kg

Váha 				cca 40 kg / m²

Výška obkladu	 		cca 20 cm

Typ balení 			Paleta

Druh lepidla			Stonelep

Druh impregnace 		W Protect

Typ Kamene			Rula

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			NE

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Paleta				20 m2 / cca 850 kg

Váha 				cca 40 kg / m²

Výška obkladu	 		cca 20 cm

Typ balení 			Paleta

Druh lepidla			Stonelep

Druh impregnace 		W Protect

Řezané obklady – série BRIZA

BRIZA KORAL

BRIZA MAVI

BRIZA MEDU

BRIZA NIGER

Typ kamene			Rula

Mrazuvzdornost 			Ano

Spárování 			NE

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Paleta				20 m2 / cca 850 kg

Váha 				cca 40 kg / m²

Výška obkladu	 		cca 5 cm

Typ balení 			Paleta

Druh lepidla			Stonelep

Druh impregnace 		CS Protect

Typ kamene			Rula

Mrazuvzdornost 			Ano

Spárování 			NE

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Paleta				20 m2 / cca 850 kg

Váha 				cca 40 kg / m²

Výška obkladu	 		cca 5 cm

Typ balení 			Paleta

Druh lepidla			Stonelep

Druh impregnace 		W Protect

Typ Kamene			Rula

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			NE

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Paleta				20 m2 / cca 850 kg

Váha 				cca 40 kg / m²

Výška obkladu	 		cca 5 cm

Typ balení 			Paleta

Druh lepidla			Stonelep

Druh impregnace 		W Protect

Typ Kamene			Rula

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			NE

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Paleta				20 m2 / cca 850 kg

Váha 				cca 40 kg / m²

Výška obkladu	 		cca 5 cm

Typ balení 			Paleta

Druh lepidla			Stonelep

Druh impregnace 		W Protect

Řezané obklady – série FLETA

Typ Kamene			Břidlice

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		0,9 - 1 cm

Váha 				35 kg / m2														Formát obkladu I 		60 x 60 cm

Formát obkladu II		30 x 60 cm

Typ balení 			Paleta/Kartonová krabice

Druh lepidla			Stonelep

FLETA NERO			Druh impregnace 		BWT Protect (Porosil RVV)

Typ Kamene			Břidlice

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		0,9 - 1 cm

Váha 				35 kg / m2														Formát obkladu I 		60 x 60 cm

Formát obkladu II		30 x 60 cm

Typ balení 			Paleta/Kartonová krabice

Druh lepidla			Stonelep

FLETA ROKA			Druh impregnace 		BWT Protect (Porosil RVV)

Řezané obklady – série PROVÁNCE

Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ne

Tloušťka kamene 		2 cm

Váha 				60 kg / m2														Balení 				0,35 m2 														Typ balení 			Kartonová krabice

Druh lepidla			Stonelep bílé

PROVANCE CREM		Druh impregnace 		W Protect (Porosil RVV)

Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ne

Tloušťka kamene 		2 cm

Váha 				60 kg / m2														Balení 				0,35 m2 														Typ balení 			Kartonová krabice

Druh lepidla			Stonelep bílé

PROVANCE AURUM	Druh impregnace 		W Protect (Porosil RVV)

Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ne

Tloušťka kamene 		2 cm

Váha 				60 kg / m2														Balení 				0,35 m2 														Typ balení 			Kartonová krabice

Druh lepidla			Stonelep bílé

PROVANCE MULTI		Druh impregnace 		W Protect (Porosil RVV)

Řezané obklady – série TRAVERTINO

Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,2 cm

Váha 				32 kg / m2

Formát obkladu 			61 x 6 cm														Balení 				0,366 m2

Typ balení 			Kartonová krabice

Druh lepidla			Stonelep bílé

TRAVERTINO AURUM		Druh impregnace 		W Protect

Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,2 cm

Váha 				32 kg / m2

Formát obkladu 			61 x 6 cm														Balení 				0,366 m2

Typ balení 			Kartonová krabice

Druh lepidla			Stonelep bílé

TRAVERTINO MULTI		Druh impregnace 		W Protect

Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,2 cm

Váha 				32 kg / m2

Formát obkladu 			61 x 6 cm														Balení 				0,366 m2

Typ balení 			Kartonová krabice

Druh lepidla			Stonelep bílé

TRAVERTINO CREM		Druh impregnace 		W Protect

Řezané obklady – série Trendo, Rio a Lima

Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,2 cm

Váha 				32 kg / m2										Formát obkladu	 		61 x 30,5 cm, 61 x 40,6, cm, 61 x 61 cm							Typ balení 			Paleta/na volno

Druh lepidla			Stonelep bílé

TRENDO CREM			Druh impregnace 		W Protect

Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,2 cm

Váha 				32 kg / m2										Formát obkladu	 		61 x 40,6, cm

patent – 61x40,6; 40,6x40,6; 20,3x40,6; 20,3x20,3										Typ balení 			Paleta/na volno

Druh lepidla			Stonelep bílé

RIO, LIMA - CREM			Druh impregnace 		W Protect

Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,2 cm

Váha 				32 kg / m2										Formát obkladu	 		61 x 40,6, cm

patent – 61x40,6; 40,6x40,6; 20,3x40,6; 20,3x20,3										Typ balení 			Paleta/na volno

Druh lepidla			Stonelep bílé

Druh impregnace 		W Protect

RIO, LIMA – MULTI 		Typ Kamene			Travertin

Mrazuvzdornost			Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,2 cm

Váha 				32 kg / m2										Formát obkladu	 		61 x 40,6, cm

patent – 61x40,6; 40,6x40,6; 20,3x40,6; 20,3x20,3										Typ balení 			Paleta/na volno

Druh lepidla			Stonelep bílé

RIO, LIMA - AURUM		Druh impregnace 		W Protect