CHARAKTERISTIKA

NEPRAVIDELNÝ OBKLADOVÝ KÁMEN

Nepravidelné kameny, jsou tvořeny z materiálu: kvarcit, rula, vápenec, porfýr a mramor.

POUŽITÍ

Všechny typy nepravidelných obkladů jsou vhodné jak do interiéru, tak exteriéru. Při vhodném návrhu zvýší díky svému plastickému povrchu a přírodnímu vzhledu estetickou hodnotu každé stěny i fasády.

Modulové obklady mohou být lepeny na všechny typy povrchů, které jsou běžně zatíženy obklady (beton, cihla).

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad – litý

beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová nebo

cementová omítka, tepelně izolační zdivo porotherm nebo ytong,

desky na fasády Fermacell.

Podklad se v případě nutnosti vyrovná cementovou

rychletvrdnoucí stěrkovou nebo cementovou rychletvrdnoucí stěrkovou maltou. Vyrovnaný podklad se napenetruje penetrací a nechá se zaschnout.

V případě předpokladu vyššího hydronamáhání celé skladby (např.

stěna z ytongu v exteriéru), doporučujeme na podklad nejprve

nanést stěrkovou hydroizolaci.

V případě lepení tvarovek na zateplovací systémy doporučujeme

tyto systémy navrhovat s ohledem na budoucí zatížení tak, aby

staticky vyhověla celá skladba.

LEPENÍ OBKLADU

V první řadě osadíme, upevníme a vyvážíme do vodorovné polohy

zakládací opěrnou dřevěnou lať nebo hranolek.

Po osazení latí rozmícháme dle stanoveného návodu v 4,75–5,25

l čisté vody 25 kg obsah suché směsi lepící malty na přírodní

kámen  Unilep S 59. Jedná se o suchou lepící maltovou směs typu C2 TE v souladu s normou ČSN EN 12004 a to bez obsahu hrudek, pomaluběžným míchadlem s míchacím vřetenem.

Silným tlakem naneseme na vyrovnanou a napenetrovanou

stěnu kontaktní vrstvu lepící malty Unilep S 59 a přebytečnou maltu stáhneme.

Následně nanášíme pomocí zubového ocelového hladítka

o velikosti zubů 6×6×6 mm nebo 10×10×10 mm lepící maltu

Unilep S 59 s tím, že započneme práci od vrchní hrany opěrné latě.

Každý kámen před nalepením důkladně na rubové straně

očistíme od prachu a volných částic, na rubovou plochu naneseme

zubovou stěrkou tenkou vrstvu lepící malty Unilep S 59.

Po nanesení lepící malty započneme z osazením kamenů a to

tak, že jednotlivé kusy vtlačíme silou do předem naneseného

tmelu rubovou částí kamene, která je opatřena předem vrstvou

lepící malty. Lepící maltu nanášíme na kameny tak, aby byly

přilepeny celoplošně.

V jednom pracovním kroku osazujeme maximálně jeden metr

Výšky kamenů nad sebou, potom je nutná minimálně 12 hodinová technologická přestávka, která zaručí, že se osazené kameny dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí.

U nepravidelných kamenů je nutno případný vytlačený lepící tmel ve spárách a na tvarovkách dokonale odstranit pomocí čisté vody.

Opěrná lať, pod zakládací vrstvou tvarovek, se může odstranit nejdříve po 3 hodinách od osazení zakládací vrstvy.

Při osazování nepravidelných kamenů dbáme toho, aby obkládaná plocha

nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření

a vysušujícímu větru.

Spotřeba lepícího tmelu Unilep S 59 je cca na 9 m² o výšce zubu 6 mm přibližně 23,4 kg lepidla Unilep S 59. A 5 m² o výšce zubu 10 mm přibližně 22kg lepidla Unilep S 59.

SPÁROVÁNÍ OBKLADU

Pro spárování nepravidelných obkladů z přírodního kamene bývá nejčastěji používaná spárovací hmota Salith ZT. Po rozmíchání se spárovacím pytlem nanese hmota do prostoru mezi kameny a následně se zapraví spárovací lžící.

DILATAČNÍ SPÁRY

Nepravidelný obklad je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami

(doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 4×4 m).

Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry.

Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové

dokumentaci.

IMPREGNACE OBKLADU

Všechny nepravidelné obklady doporučujeme ošetřit impregnačním nátěrem. Impregnace zlepší jejich vlastnosti (např. snížení nasákavosti), prodlouží životnost a zjednoduší čištění

(především od prachu a nečistot). Typ impregnace je třeba navrhnout v závislosti na druhu kamene a typu jeho použití. V případě potřeby Vám s návrhem rádi pomůžeme.

NÁŘADÍ PRO OSAZOVÁNÍ

Míchací vědro, pomaluběžné míchadlo, míchací vřeteno a odměrka

na vodu.

Zednická nebo obkladačská lžíce, vodováha, dřevěná hoblovaná lať

nebo hranolek, zednické skoby, zednická hrubá štětka, štěteček,

úzká ocelová spárovačka, ocelové zubové hladítko se zuby 6×6×6

nebo 10×10×10 mm, nádoba na vodu, metr nebo jiné měřítko,

tužka, řezačka na tvarovky, mycí houba.

STAVEBNÍ CHEMIE

Lepidlo - Unilep S 59 – (balení 25 kg)

Spárovací hmota  - Salith ZT

Impregnace – Fobizol EX (1l, 5l), BWT Protect (500 ml), Wprotect (500ml), CSProtect (500 ml).

NEPRAVIDELNÉ OBKLADY – série Antik

ANTIK BELLA

ANTIK KORAL

ANTIK MAVI

ANTIK NIGER

Typ kamene			Rula

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		2 – 4 cm

Paleta				15 m2 / cca 1300 kg

Váha 				cca 86 kg / m²

Průměr1 ks kamene 		cca 20-40 cm

Typ kamene			Rula

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		2 – 4 cm

Paleta				15 m2 / cca 1300 kg

Váha 				cca 86 kg / m²

Průměr1 ks kamene 		cca 20-40 cm

Typ kamene			Rula

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		2 – 4 cm

Paleta				15 m2 / cca 1300 kg

Váha 				cca 86 kg / m²

Průměr1 ks kamene 		cca 20-40 cm

Typ kamene			Rula

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		2 – 4 cm

Paleta				15 m2 / cca 1300 kg

Váha 				cca 86 kg / m²

Průměr1 ks kamene 		cca 20-40 cm

NEPRAVIDELNÉ OBKLADY – série KORA

Typ kamene			Kvarcit

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		2 – 3 cm

Paleta				35 m2 / cca 1400 kg

KORA AZUL			Váha 				cca 40 kg / m²

Typ kamene			Vápenec

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		0,5 - 1 cm

Paleta				73 m2 / cca 1100 kg

KORA BAVORIA		Váha 				cca 15 kg / m²

Typ kamene			Kvarcit

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		2 – 3 cm

Paleta				35 m2 / cca 1400 kg

KORA BELLA			Váha 				cca 40 kg / m²

Typ kamene			Kvarcit

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,5 – 2,5 cm

KORA HELIOS		Váha 				cca 40 kg / m²

Typ kamene			Rula 															Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		2 – 3 cm

Paleta				35 m2 / cca 1400 kg

KORA MAVI			Váha 				cca 40 kg / m²

Typ kamene			Rula

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,5 - 3 cm

Paleta				25 m2

KORA MEDU			Váha 				cca 40 kg / m²

Typ kamene			Kvarcit

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1,5 – 2,5 cm

Paleta				42 m2

KORA ROSA			Váha 				cca 40 kg / m²

Typ kamene			Porfýr

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

KORA TODA			Váha 				cca 45 kg / m²

Typ kamene			Porfýr

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

KORA VIOLA		Váha 				cca 40 kg / m²

NEPRAVIDELNÉ OBKLADY – série ROCK

Typ kamene			Mramor

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

ROCK AKAN			Váha 				cca 80 kg / m²

Paleta 				20 m2

Typ kamene			Mramor

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Váha 				cca 80 kg / m²

ROCK BLACK		Paleta				20m2

Typ kamene			Mramor

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Váha 				cca 80 kg / m²

ROCK GREY		Paleta 				20 m2

Typ kamene			Mramor

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Váha 				cca 80 kg / m²

ROCK ONAR			Paleta				20m2

Typ kamene			Mramor

Mrazuvzdornost 		Ano

Spárování 			Ano

Tloušťka kamene 		1 – 3 cm

Váha 				cca 80 kg / m²

ROCK 	RAKON		Paleta				20m2